## Slide 1
工程实践与科技创新[3A] 第2讲:基于TPS40200的DC-DC开关电源电路设计原理简析
上海交通大学
电子工程系
2019年9月

## Slide 2
Agenda
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
第2节 核心器件TPS40200工作原理简析
第3节 整体电路设计构思简析
第4节 留给学生完成的关键设计点
附：其他事项说明

## Slide 3
较低电压
（ 5V DC）
较高电压
（ 10-20V DC）
RL
负载等效阻抗
开关晶体管
储能电感
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
PWM信号
标准电压Vref
控制芯片及其周边电路
电压误差放大器
Error
Amp
电压采样转换
蓄水池
电磁阀门（全开or全关）
液位检测
各家用水户
大楼建筑屋顶水箱自动控制
PWM开关控制信号
BUCK电路结构工作原理的通俗解释——以供水系统为类比
阀门
开关晶体管
蓄水池
储能电感
液位检测
电压采样/误差放大
开关控制信号
用水户
用电负载
脉宽调制（PWM）开关控制信号
降压型开关式电源转换
保持液位稳定，使供水管水压基本恒定

## Slide 4
输出电压
（ 5V DC）
输入电压
（ 10-20V DC）
RL
负载等效阻抗
开关晶体管
储能电感
PWM信号
标准电压Vref
控制芯片及其周边电路
电压误差放大器
Error
Amp
电压采样转换
两种状态周期交替： （1）开关管打开（晶体管导通）
开关控制信号
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
低电平
输出电压电平爬升
+
﹣
电流回路
充电

## Slide 5
输出电压
（ 5V DC）
输入电压
（ 10-20V DC）
RL
负载等效阻抗
开关晶体管
储能电感
PWM信号
标准电压Vref
控制芯片及其周边电路
电压误差放大器
Error
Amp
电压采样转换
两种状态周期交替： （2）开关管关断（晶体管截止）
开关控制信号
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
高电平
输出电压电平下滑
+
﹣
放电
续流
二极管
电流回路

## Slide 6
输出电压
（ 5V DC）
输入电源电压
（ 10-20V DC）
RL
负载等效阻抗
开关晶体管
储能电感
PWM信号
标准电压Vref
控制芯片及其周边电路
电压误差放大器
Error
Amp
电压采样转换
两种状态周期交替： 控制芯片负责稳定输出电压
开关控制信号
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
波形1
波形2
+
﹣
续流
二极管
波形1 | PWM波形 | 峰峰值大，与输入电源电压有关 | 两波形频率相同 （开关工作频率约300KHz）
波形2 | （直流上叠加的） 三角纹波 | 峰峰值小于100mV | 

## Slide 7
输出电压
（ 5V DC）
输入电源电压
（ 10-20V DC）
RL
负载等效阻抗
开关晶体管
储能电感
PWM信号
标准电压Vref
控制芯片及其周边电路
电压误差放大器
Error
Amp
电压采样转换
控制芯片负责稳定输出电压，周期交替，兼有动态变化
开关控制信号
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
波形1
波形2
+
﹣
续流
二极管
波形1 | PWM波形 | 峰峰值大，与输入电源电压有关 | 两波形频率相同 （开关工作频率约300KHz）
波形2 | （直流上叠加的） 三角纹波 | 峰峰值小于100mV | 
若输出电流增大

## Slide 8
Agenda
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
第2节 核心器件TPS40200工作原理简析
第3节 整体电路设计构思简析
第4节 留给学生完成的关键设计点
附：其他事项说明

## Slide 9
核心器件TPS40200工作原理简述
A
C
外围RC
定时电路
反馈回路
B
误差放大器
（同相放大电路）
D
开关晶体管（场效应管）FDC654P
A
锯齿波振荡器信号，振荡频率由外围RC定时电路决定
B
带输出电压信息的信号（不一定是输出电压本身）
C
电压误差信号，标准700mV与B点电压之差，再经同相放大电路之后的输出
D
开关控制信号，是脉宽调制PWM信号，频率与A一致，占空比受C影响
B
电压比696mV偏低了
C
电压变高
D
PWM脉冲宽度变窄
开关管更多时间导通
B
电压升高

## Slide 10
核心器件TPS40200工作原理简述
A
C
外围RC
定时电路
反馈回路
输出电压
B
误差放大器
（同相放大电路）
D
A
B
C
D
开关晶体管（场效应管）FDC654P
锯齿波振荡器信号，振荡频率由外围RC定时电路决定
带输出电压信息的信号（不一定是输出电压本身）
电压误差信号，标准700mV与B点电压之差，再经同相放大电路之后的输出
开关控制信号，是脉宽调制PWM信号，频率与A一致，占空比受C影响
B
电压比696mV偏高了
C
电压变低
D
PWM脉冲宽度变宽
开关管更少时间导通
B
电压降低
动态稳定在696mV，与700mV保持4mV残留误差

## Slide 11
核心器件TPS40200工作原理简述
A
C
误差放大器
（同相放大电路）
D
开关晶体管（场效应管）FDC654P
欠压保护（undervoltage lockout，电源电压过低）通过影响振荡器来发生作用。

## Slide 12
核心器件TPS40200工作原理简述
A
C
误差放大器
（同相放大电路）
D
开关晶体管（场效应管）FDC654P
设置
过流保护
设置
软启动定时
欠压保护（undervoltage lockout，电源电压过低）通过影响振荡器来发生作用。
过流保护和软启动，都是通过影响误差放大器来发生作用。

## Slide 13
Agenda
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
第2节 核心器件TPS40200工作原理简析
第3节 整体电路设计构思简析
第4节 留给学生完成的关键设计点
附：其他事项说明

## Slide 14
整体电路设计构思简析
开关管Q1
FDC654P
VOCV+
R3
0.1Ω
电流取样
VIN
＋
﹣
D1
1N5822
L1 33uH
RL
10~20VDC
U1 TPS40200及外围电路
5VDC
BUCK结构
R23
假负载
U3A
差分放大电路
U2 78L07
辅助电源
VIN
+7V运放供电
U3B
调理电路
单片机监测
附加功能电路
场效应管驱动器
MOSFET DRIVER
接VOCV+
对输出电压分压和取样
电源输入
核心电路
锯齿波振荡电路
TP1
TP4

## Slide 15
整体电路设计构思简析
电路方案中指定的器件选型
1、控制芯片
TPS40200为课程指定选型
如何有效开展功能芯片器件选型？
下一讲请到TI工程师做报告
2、开关晶体管
FDC654P为课程指定选型
4、作为试验负载的水泥电阻
3Ω、5.1Ω、10Ω为课程指定选型
3、电流取样电阻R3
1012贴片封装、1W，取值0.1Ω

## Slide 16
波形测试点TP1
锯齿波波形信号
整体电路设计构思简析

## Slide 17
波形测试点TP4
轻负载时的PWM信号波形
整体电路设计构思简析
波形测试点TP4
重负载时的PWM信号波形
正脉冲比较“胖”
正脉冲变“瘦”，频率不变

## Slide 18
Agenda
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
第2节 核心器件TPS40200工作原理简析
第3节 整体电路设计构思简析
第4节 留给学生完成的关键设计点
附：其他事项说明

## Slide 19
留给学生完成的关键设计点
关键设计点罗列
1、外围RC定时电路
元件 R5 C7，建议振荡频率取300KHz
2、设置软启动定时
元件 C8，建议不小于50ms
3、设置输出电压
元件 R10，按要求5V
4、设置过流保护
元件 R4 C12，参照任务要求
5、输出电流检测信号
元件 R13-16，建议放大10倍
6、输出电压信号调理
元件 R18-19，建议二分之一衰减，比如5V折合成约2.5V

## Slide 20
留给学生完成的关键设计点
关键设计点涉及的元件，其标号用红色字体标出

## Slide 21
留给学生完成的关键设计点
关键设计点：在实验报告中应呈现取值设计过程
1、定量计算或半定量推算，确定元件取值
计算结果可能是（1）得到一个取值区间，在此区间的值皆可使用
或者（2）得到一个参考值，实际是否合适或最佳，仍需对实体电路测量和试验
或者
2、根据Datasheet的推荐取值
芯片设计者有时不告知内部核心原理，仅提示推荐取值。这种提示也可以作为板级电路设计者的取值设计依据。

## Slide 22
留给学生完成的关键设计点
给出推荐选型和取值的器件
除了前面提到的指定选型、留给学生的关键设计点之外，参考电原理图给出了其他器件的推荐选型或取值。
允许学生按自己想法对此部分进行改变和优化，所涉费用需自行负担。
举例如下。
1、续流二极管D1
推荐选型 1N5822，肖特基二极管，典型正向导通电压0.2~0.3V
2、储能电感L1
推荐选型，并推荐取值33uH
3、滤波电容C3、C4、C5

## Slide 23
Agenda
第1节 降压型BUCK结构开关电源电路工作原理定性分析
第2节 核心器件TPS40200工作原理简析
第3节 整体电路设计构思简析
第4节 留给学生完成的关键设计点
附：其他事项说明

## Slide 24
其他事项说明
关于实验有关辅导性资料和措施
1、会有稳压源电路样板放在4-105橱窗展示
2、贴片元件的拆卸更换
实验室配备热风焊枪，并有指导视频发布，演示如何正确操作
3、Datasheet辅读
会发布一份指导材料，选择性讲解对TPS40200 Datasheet的阅读理解
4、遇到疑难问题的求助
可在工作时间，带作品前往4-232寻求帮助。（临近deadline时业务量剧增，可能得不到有效指导，建议要赶早）
5、其他常规指导途径

## Slide 25
输入/输出的两芯接插件正确用法
1、先把固定用螺丝拧松
2、把接线插入
3、把螺丝拧紧，内部簧片会压紧接线，保证连接可靠且经久耐用
其他事项说明

## Slide 26
其他事项说明
注意领料通知
注意实验室开放通知
拟于第三周某天开始开放
国庆期间也安排开放，具体见通知
征集第6周“翻转课堂”技术交流活动演讲组
1、交流活动定于第6周课堂时间
2、演讲组可获得总评加分奖励
3、应征组必须提供实验视频证明开关稳压电源电路（可不含单片机监测）已正常工作
4、应征组最迟于10月10日将报名申请、实验视频和发言提纲(ppt讲义)发送到袁老师邮箱yymail@sjtu.edu.cn，并等待回复

## Slide 27
袁 焱
Email: yymail@sjtu.edu.cn
13701753253
李安琪
Email: anqili@sjtu.edu.cn
陈颖琪
Email: clenny@163.com
34204017